Příloha č. 3 Zadávacích podmínek -   Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní - podklady pro výměnu plastových oken  v DPS Žďárská č.p. 68 v Novém Městě na Moravě

5 ks plastových oken v tomto členění :

a) 3 ks dvoukřídlých oken – jídelna DPS

      - 1195 mm x 1555 mm rozměr rámu (stávající stav)

      - dvě křídla, každé o stejném rozměru bez středového sloupku

      - sklo bude opticky rozděleno vodorovnými příčkami na tři stejné části

      - otevíravé dovnitř

      - jedno křídlo otevíravé a jedno křídlo otevíravé - sklopné

      - vnitřní i vnější barva bílá

      - součástí dodávky budou i vnitřní vodorovné žaluzie v bílé barvě do všech křídel

      - zednické zapravení, včetně výmalby dotčených ploch

      - Profil : minimálně pěti komorový, součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,1 W/m2K s dvoustupňovým těsněním (tzn. oddělná dešťová a vzduchová zábrana)

Stávající stav – snímek:

b) 2 ks čtyřkřídlých oken – společné prostory / chodby DPS

      - 2420 mm x 1585 mm rozměr rámu s jednou středovou příčkou (stávající stav)

      - čtyři křídla, každé o stejném rozměru bez  středových sloupků

      - otevíravé dovnitř, dvě křídla otevíravá a dvě křídla otevíravá – sklopná vnitřní strana křídel a rámu barva bílá

      - venkovní strana křídel a rámu barva tmavě hnědá

      - sklo bude opticky rozděleno vodorovnými příčkami na tři stejné části

      - součástí dodávky budou i vnitřní vodorovné žaluzie v bílé barvě, a to  na všech křídlech pouze v okně v 1.NP

      - zednické zapravení, včetně výmalby dotčených ploch

      - Profil : minimálně pěti komorový, součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,1 W/m2K s dvoustupňovým těsněním (tzn. oddělná dešťová a vzduchová zábrana)

Stávající stav – snímek:

# Comments

Toto bych neuváděl, každý výrobce používá jiný druh rámu a proto bude u každého výrobce různě velké (+- pár milimetrů)

Spíš bych viděl toto: okno bude dvoukřídlé se středovým sloupkem, obě křídla budou stejného rozměru

Zbytečné a drahé řešení. Ventilace stačí na jednom křídle, tímto by také nemuselo mít okno středový sloupek.

Standard min. 1,1, nebál bych se ani lepších parametrů

Toto je na zvážení, do pravidelně vytápěných prostor je to vhodné řešení.