Technická specifikace nádob na sběr bioodpadu – 240 l

Předmětem zakázky je dodávka nových 500 ks intenzivně provětrávaných nádob s mřížkovým roštem pro sběr bioodpadu rostlinného původu z domácností a údržby zahrad.

Korpus nádoby včetně víka  bude vyroben technologií vstřiku vysokohustotního polyetylenu

Parametry :

vnitřní objem nádoby		240 l

výsyp				horní

perforace/odvětrávání		v těle nádoby, na dvou protilehlých bočních stěnách nádoby např. 					formou kruhových ventilačních otvorů v horní i dolní části

mřížkový rošt		ve spodní části nádoby, odklopný, plastový, tloušťka min. 2,5 mm,  vyztužený -zpevněný, uchycený např. průběžnou pozinkovanou tyčí. průměr tyče min. 10 mm, nebo uchycený dvěma plastovými čepy a podepřený min. 6 plastovými podpěrami,nožičkami

kola 				2 s kovovou oskou plná/dutá

průměr kola v mm		200 mm

čistá hmotnost v kg		10 - 15 kg

užitečná hmotnost/nosnost 	min. 95 kg

materiál 			polyethylen (HDPE)

odolnost vůči vlivům 		chemickým, biologickým, UV záření/UV stabilizátory v materiálu, 				povětrnostním

barva nádoby			hnědá

záruka				60 měsíců od předání

označení nádoby

přední strana 		termotiskové označení  BRKO + logo NMNM žije přírodou

zadní strana		termotisk/numerizace/číselná řada  NMNM 00001 – NMNM 00500

certifikát kvality 		EN 840-1-6, ISO 9001, nádoby musí splňovat parametry normy RAL 				GZ 951/1 nebo její ekvivalent

elektronické čipy		vlis pro vsazení elektronického čipu

odvětrávání nádoby zabraňující vnikání dešťové vody 	ANO

vnitřní stěny 			hladké

permanentní odvětrávání mezi tělem a víkem nádoby 	integrovanými tlumiči

madlo na víku nádoby	po celé čelní straně + části bočních stran

držadlo nádoby 		v zadní části

na nádobách bude uveden 	výrobce, výrobní šarže/datum výroby, certifikace - ražba oficiální pečetě RAL GZ 951/1 nebo jejího ekvivalentu na nádobě, a to jak na víku, tak i těle nádob

nádoba je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT