Automatický pokladní terminál-kiosek

- Minimální požadavky na automatizovaný platební kiosek:

- minimálně 17“ grafický dotykový displej.

- zadavatel preferuje červenou barvu kiosku

- Vyčítání strojově čitelné OP, ŘP nebo cestovního pasu – identifikace plátce v případě nutnosti párování platby.

- čtečka čárového a QR kódu a čárového kódu – naskenování připraveného lístku s kódem, automat podle toho zadá konkrétní částku s doprovodným textem.

- Podmínky nastavení budou dle možností IS dodavatele. Nutnost v rámci jedné platební operace zadat více platebních položek (např. 3x přepis vozidla po 800 Kč nebo 1x přepis za 800 Kč + 1x zápis tažného zařízení za 50 Kč), které by se dle jednotlivých úkonů skenovali pomocí QR kódu.

- Rozlišení poplatku dle číselníků dodaných vítězi.

- Identifikační číslo klienta z interní DB platebního automatu oproti vydané ID kartě.

- provedení konstrukčního řešení pláště anti-vandal.

- nejméně tříúrovňové zabezpečení peněz uvnitř automatu (plášť kiosku, bankovková a mincová část, trezor přepadených peněz) - obsluha se dostane pouze k technickým komponentům, správce kiosku (doplňující osoba) se po odemčení dostane k dalším komponentám recyklačního zásobníku.

- připojení automatu prostřednictvím sítě ethernet s vlastní IP adresou, centrální správa přes webové rozhraní,

- platby v hotovosti (bankovky a mince), akceptátor bankovek musí splňovat požadavky zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, platném znění

- platby platební kartou (kontaktní i bezkontaktní).

- automatizovaný platební kiosek musí umět vracet všechny denominace mincí a nejméně 3 denominace bankovek.

- zásobníky v recyklačním zásobníku budou u mincí všech denominací v minimálním počtu 50 ks za jmenovitou denominaci, u bankovek 100 ks za denominaci a při naplnění recyklačního zásobníků přepadem do záchytného boxu.

- součástí celku bude v ceně zahrnuta možnost přechodu na Euro - změna licence, firmware, frontend/backend stroje, instalace či implementace funkcionalit spojených s touto změnou, vše bez nutnosti výměny/změny mechanických komponent.

- termotiskárna účtenek

- součástí dodávky bude integrace s ekonomickým systémem zadavatele (systém GINIS od firmy GORDIC, s.r.o.) pomocí webových služeb. Popis webových služeb je možné dožádat, pokud již uchazeč neměl/nemá zkušenosti s tímto systémem, od zadavatele. Vlastní správa a nastavení systému GINIS je na zadavateli, uchazeči

- nebudou řešit věci spojené se zásahem do systému GINIS a implementace jeho změn v souvislosti s automatizovaným platebním kioskem.

- Frontend - prostředí pro klienta - grafické, jednoduché, přehledné.

- servisní režim na automatizovaném platebním kiosku a přes web.

- Backend - softwarové prostředí pro "obsluhu" a správce – obsluha celého zařízení a centrální správa přes webové rozhraní.

- nezávislá vzdálená správa automatizovaného platebního kiosku:

  - indikace provozních stavů vč. notifikace  e-mailem,

  - nastavení a indikace kritických limitů vč. notifikace e-mailem,

  - monitoring hotovostních/bezhotovostních transakcí,

  - generování reportů.

- tiskové sestavy (pokladní knihy, platební karty

- zajištění opravy a uvedení do provozu do 48 hod. od nahlášení závady.