Příloha č. 1 Technické parametry systému měření úsekové rychlosti

a) vlastnosti zařízení:

- musí umožnit pouze zadavateli stanovit a nastavit limit zaznamenávané rychlosti vozidla

- musí mít platný certifikát o schválení typu měřidla v kategorii silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu

- po celou dobu platnosti smlouvy musí být pravidelně metrologicky ověřována

- musí být určeno pro trvalé použití v kteroukoli roční dobu, čas (tedy včetně nočních hodin) při zachování průkaznosti přestupkových dat v režimu 24 hodin denně a 7dní v týdnu

- musí mít minimální provozní rozsah zařízení (jako celku) v teplotách od -20°C do +50°C,

- napájení systému trvale 230 V nebo z akumulátoru

- minimální rozsah délky úsekového měření rychlosti 100 m - 5 km.

- minimální rozsah měření průměrné rychlosti 30 km/h až 200 km/h

- maximální chyba měření do 100 km/h ± 3 km/h nad 100 km/h ± 3 % z měřené hodnoty rychlosti

- musí měřit rychlost všech dvoustopých a jednostopých vozidel v celé šíři vozovky (tedy i v případě, že vozidlo jede v protisměru)

- musí číst RZ v reálném čase s úspěšností vyšší než 98 % ze všech detekovaných vozidel (tedy včetně zahraničních RZ ze všech zemí EU a včetně dvouřádkových RZ a včetně RZ na přání

- musí číst stát registrace v reálném čase s úspěšností vyšší než 95 % ze všech detekovaných vozidel (tedy včetně zahraničních RZ ze všech zemí EU a včetně dvouřádkových RZ a včetně RZ na přání, detekovat nejméně 94% vozidel

- musí u dvojstopých vozidel:

- zachytit a uložit čelní snímek vozidla v místě detekce, který je opatřen datem a časem zachycení, názvem místa měření, označením vjezd/výjezd z úseku, identifikací jízdního pruhu, maximální povolenou rychlostí, střední rychlostí vozidla, pořadovým číslem přestupku, označením typu a výrobním číslem použitého rychloměru

- zachytit a uložit detail RZ vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné uživatelské i strojové čtení RZ a státu registrace,

- zachytit a uložit jeden pohledový snímek vozidla v místě detekce s celkovou dopravní situací a to na vjezdu i na výjezdu

- zachytit a uložit detail řidiče vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné uživatelské rozeznání řidiče umožňující posoudit shodu s osobou řidiče uvedenou provozovatelem při řešení přestupku s řidičem v rámci úkonů dle správního řízení (dobře rozeznatelné rysy tváře)

- zakrýt místo spolujezdce na základě algoritmu detekujícího místo spolujezdce

- musí umět sbírat data o průjezdu všech vozidel a následně je předávat do systému sběru dat Policie ČR

- sbírat a ukládat statistická data o dopravě za každé vozidlo - (tedy včetně těch vozidel, která nepřekročila rychlost) v členění minimálně na osobní ,nákladní a motocykly v rozsahu minimálně den a měsíc.

b) programové vybavení pro zpracování dat z měření

Komunikace

- data budou přenášena v zabezpečeném režimu prostřednictvím VPN v mobilní síti používané aktuálně objednatelem – (aktuální smlouva do roku 2023 Vodafone)

- datové SIM zajistí objednavatel včetně jejich následného provozu

- náklady na provoz datové komunikace hradí objednavatel

- data budou přímo přenášena do infrastruktury objednatele

- systém musí být schopen načítat přestupky z měřících zařízení on-line, a to bez jakéhokoli zásahu člověka

Nároky na programové vybavení ke zpracování dat z úsekového měření

- instalace programu do virtualizačního prostředí (Citrix XenServer, VMware,  KVM) objednatele jako virtuální server (Linux/Windows) nebo jako aplikace (Citrix App and Desktop)

- v případě instalace fyzického serveru požadujeme provedení 19“ rack a duální připojení k elektrické energii

- prostředí bude adresováno IP dle adresního plánu objednatele

- bezpečností pravidla objednatele povolují jen vybrané porty pro komunikaci do Internetu

- komunikace s CRV/CBE bude probíhat přes CMS 2.0 v případě umístění do DMZ přes Internet

- programové vybavení musí komunikovat s certifikovaným systémem pro úsekové měření

- program musí podporovat provoz v terminálovém režimu na platformě Citrix

- instalace nesmí vyvolat další náklady na další software jako jsou databáze nebo jiné komerční programy. Objednatel nedisponuje komerčním kancelářským softwarem využívá pro práci  Libre Office

- v případě samostatné instalace bude pro operační systém použita licenci objednatele

- programové vybavení bude poskytnuto v neomezené licenci, nebo multilicenci tak, aby nebylo nutné rozlišovat počet přihlášených strážníků Městské policie (ideální provoz ve webovém prohlížeči)

- programové vybavení musí být zajištěno přístupem jen pro autorizované uživatele

- musí umět logovat jednotlivé přístupy do systému

- dále logovat jednotlivé operace tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat, který uživatel v konkrétní čas manipuloval s daty v programu

- uživatel musí být jednoznačně informován o chybových stavech, kdy některé operace neprovedl, a to vyčleněním zpracovávaného případu do speciálních chybových stavů

- uložit statistická data o dopravě za každé vozidlo - (tedy včetně těch vozidel, která nepřekročila rychlost) v členění minimálně na osobní, nákladní a motocykly. S možností filtrování po dnech, týdnech, měsících, volitelného rychlostního rozsahu včetně možnosti tisku těchto statistických dat.

Městská policie validace dat

- systém musí zajistit jednoznačnou ověřitelnost přenášených dat a uživatel musí být v systému informován o validitě dat při prohlížení každého snímku

- možnost hromadné validace případů formou výběru

- v rámci každého případu budou zobrazena všechna obrazová data případu včetně popisných údajů případu.

- musí umožnit vratným způsobem na obrazová data aplikovat grafické filtry v podobě úpravy kontrastu, jasu a gamutu z důvodu zvýšení čitelnosti obrazových dat. Aplikace grafických filtrů musí být možná na každý obrázek zvlášť.

- musí umožnit maskování částí snímků z důvodu ochrany osobních údajů, a to:

  - musí umožnit aplikovat automatické maskování spolujezdce ve všech snímcích

  - musí obsluze umožnit vkládání vlastních maskovacích zón podle potřeby

  - musí umožnit upravit hranice automaticky vyznačených maskovacích zón

- musí umožnit změnu vybraných položek popisných dat případu, jako je registrační značka pro potřeby korekce špatného automatického vyčtení, a to přímo při prohlížení snímků

- musí umožnit obsluze rozhodnout o výsledku validace případu, minimálně v rozsahu validní, nevalidní /vozidlo s právem přednosti v jízdě, nečitelný snímek/

- umožní automatické hromadné zjištění provozovatele vozidla v centrálním registru vozidel ČR i v národních registrech členských států EU prostřednictvím modulu  CBE, který umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jímž byl na území členského státu spáchán vybraný dopravní delikt, jeho vlastnících a provozovatelích.

- ihned po provedení validace případu automaticky připraví potřebné dokumenty k oznámení případu správnímu orgánu - oznámení o přestupku provozovatele vozidla a protokol o měření rychlosti, a to bez jakéhokoli zdržení pro obsluhu před validací následného snímku – všechny operace přípravy dokumentů a integrace se spisovou službou budou probíhat na pozadí bez zásahu člověka

- protokol o měření rychlosti vozidla musí obsahovat minimálně: čelní snímek vozidla v místě detekce, datum a čas zachycení přestupku, název místa měření, identifikaci jízdního pruhu, registrační značku zachyceného vozidla, maximální povolenou rychlost, naměřenou střední rychlost vozidla u úsekového měření, pořadové číslo přestupku, označení typu, verze a výrobní číslo použitého rychloměru, délku měřeného úseku a dobu platnosti metrologického ověření (od – do)

- Systém musí umožnit definovat pro jeden typ dokumentu více šablon za podmínky, za kterých mají být šablony použity pro potřeby generování různých jazykových mutací.

- Systém musí umožnit při generování vkládat identitu uživatele, který generování prováděl, včetně vizualizace jeho elektronického podpisu.

- Systém umožní hromadnou konverzi výše zmíněných dokumentů do formátu PDF, verze PDF/A-2 a musí být schopen hromadného elektronického podpisu PDF dokumentů, a to kvalifikovaným certifikátem uloženým na kvalifikovaném prostředku konkrétního uživatele včetně možnosti opatření časovým razítkem. Zadavatel používá časová razítka od Česká pošty přes jejich server.

Předání dat do SSL a AIS Vita

- data po označení k dalšímu zpracování (Oznámení o přestupku, protokol o měření) strážníky MP budou automaticky na pozadí předávána do Spisové služby (dále SSL) objednatele (T-WIST)

- data budou SSL předávána na základě národního standardu pro elektronické spisové služby https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx

- dokumenty (oznámení o přestupku a protokol o měření), bude zasíláno jako příloha ve formátu PDF/A – 2 opatřená  kvalifikovaným certifikátem uloženým na kvalifikovaném prostředku konkrétního uživatele a opatřeným časovým razítkem

- ostatní data fotografie v komprimovaném tvaru také jako samostatná příloha

- dále bude obsažena příloha, která umožní napojení na AIS Výzvy - struktura XML, které bude předáváno do SSL pro další zpracování v AIS Výzvy a AIS Přestupky od společnosti VITA je přílohou smlouvy, a to jak slovní popis, tak samotný XML soubor

Všechny úkony spojené s hromadným zpracováním procesu výzvy provozovateli vozidla podle § 125 zákona č. 361/2000 Sb, budou zpracovávány v AIS Vita včetně napojení na ekonomický systém města Ginis.

Vstupním bodem je tedy oznámení o přestupku včetně protokolu o měření zaslané systémem (pro měření z radarů) používaným městskou policií (MP) skrze spisovou službu (SSL).

AIS Vita obsah XML

Níže je popsán obsah XML, které přiloží systém řešící radary k dokumentu v SSL, který je předán do AIS Přestupky. Jedná se o popis spisu, který vychází z národního standardu pro elektronické spisové služby (http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx)  na základě kterého je i vytvořeno nové agendové rozhraní na spisové služby. Do tohoto popisu jsou do elementů DoplnujiciData připojeny data týkající se přestupků, tyto elementy jsou použity u subjektu a pak u celého spisu.

U subjektu je uveden element Role, který obsahuje jednu z hodnot „Obvineny“,„Provozovatel“,  „Poskozeny“, „Svedek“, „Oznamovatel“, což určuje roli subjektu v rámci řízení.

U spisu je pak uvedena následující struktura:

- Prestupek

  - Spachano – datum spáchání

  - Rz, Mpz – registrační značka vozidla a mezinárodní poznávací značka vozidla. Pokud MPZ není uvedena, předpokládá se CZ – Česká republika

  - Popis – popis přestupku

  - Místo

    - Text – textové určení místa spáchání

    - RuianKod – odkaz na adresní míst do RUIAN

    - Obec

    - CastObce

    - CisloEvidencni

    - CisloPopisne

    - Ulice

    - CisloOrientacni

  - PravniKvalifikaceSeznam

    - PravniKvalifikace (opakované)

      - Typ - zda se jedná o paragraf obsahující přestupkek "prestupek" a nebo se jedná o doplňující paragraf "doplneni"

      - Zakon – označení zákona „250/2016 Sb.“

      - Paragraf – číslo paragrafu

      - Odstavec

      - Písmeno

      - Bod

  - Sankce

    - Pokuta

      - Castka – částka pokuty

      - Predepsano – datum předepsání pokuty

      - Splatnost – datum splatnosti

  - Prubeh

    - Udalost (opakované)

      - Typ – typ události – "vyzva_vyhotovena" – vyhotovení výzvy, "vyzva_dorucena" – doručení výzvy, „oznameni_zedne“ – oznámení od MP

      - Datum – datum události

      - CisloJednaci – č.j. policie

Toto XML bude jako příloha pod konkrétním jménem (zadost_a1149.xml) u dokumentu, který bude iniciační pro založení případu v AIS Přestupky.

c) servisní podpora

| Kontrola funkčnosti detekčních stanic a jejich senzorů: Dostupnost vyhodnocovacích jednotek Dostupnost jednotlivých detektorů (kamera, radar) SW pro detekci/čtení RZ SW pro měření úsekové rychlosti Servisní zásahy pro udržení zařízení ve funkčnosti, která byla při předání zařízení a která splňuje požadavky na Technické a funkční požadavky na měřící zařízení a SW | průběžně |
| --- | --- |
| Profylaxe zařízení Vizuální kontrola a čištění vnějšího krytu kamerových a osvětlovacích jednotek Údržba výpočetních jednotek a rozvaděčů | 4x ročně |
| Zabezpečení a údržba komunikačních tras: V případě výpadku diagnostika na místě Kontrola datových tras | 1x za měsíc |
| Zabezpečení provozu detekčních stanic: V případě výpadku diagnostika na místě Případná aktivace jističe Případná výměna přepěťových ochran | 1x za měsíc |
| Zabezpečení provozu IR jednotek pro přisvětlení obličeje Kontrola funkce Výměna výbojek/LED dle potřeby | 1x za měsíc |
| Roční update SW rozpoznání značek RZ a státu registrace | 1x ročně |
| Metrologické ověření zařízení pro měření úsekové rychlosti | 1x ročně |
| Zajištění telefonické a elektronické podpory. V pracovní době 8-16 hodin. | průběžně |